# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# MINISTÉRIO PÚBLICO

# MEMORIAL DESCRITIVO

## MANUTENÇÃO POÇO DO ELEVADOR

## PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na manutenção do poço do elevador das Promotorias Regionais do Partenon, situadas na Av. Cel. Aparício Borges, nº 1817, em Porto Alegre, RS. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I). As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

1 – MANUTENÇÃO POÇO ELEVADOR

- Impermeabilização do poço do elevador, que apresenta problemas de infiltração de água, incluindo os seguintes serviços: execução de meia-cana entre o piso e as paredes do poço do elevador com argamassa cristalizante, rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante; regularização de superfícies para execução de nova impermeabilização; impermeabilização de todo o poço do elevador com 4 demãos cruzadas de Vedajá ou similar, rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante, incluindo a aplicação de tela de poliéster sobre a meia-cana executada, entre a 1ª e 2ª demãos do Vedajá;

- Os serviços de impermeabilização deverão ser executados conforme orientações da Fiscalização;

- Limpeza do local com remoção de todo o entulho proveniente dos serviços.

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2017.

Arq. HUGO GINO PASQUINI

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| Pintura de elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| Blocos autônomos |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Luminárias internas | fluorescentes tipo tubular não integradas (exceção c/reator integ. e incandesc.) | 1 ano |
| Luminárias externas | lâmpadas de 75 W ou maiores e seus reatores | 1 ano |
| Fluorescentes compactas | fluorescentes compactas com reator integrado (interna e externa) | 3 meses |
| Disjuntores |  | 2 anos |
| Interruptores e tomadas |  | 1 ano |
| Transformadores |  | 5 anos |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO AR CONDICIONADO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |
| Instalação |  | 6 meses |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |